## Slide 1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАЦИЯ
К.г.н., доцент СПбГУ Елсукова Е.Ю

## Slide 2
Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) — это комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов

## Slide 3
Классификации мониторинга
пространственный охват;
• объект наблюдения;
• методы;
• тип воздействия;
• цель

## Slide 5
Экологический мониторинг включает в себя как биологический, так и геофизический аспекты, а его основной задачей является информационное обеспечение и поддержка процедур принятия решений в области природоохранной деятельности и экологической безопасности
Экологический мониторинг
Биологический мониторинг
Мониторинг загрязняющих веществ
Наблюдение, оценка и прогноз уровней загрязнения
Оценка ответных реакций биологических объектов

## Slide 6: Почему недостаточен мониторинг загрязняющих веществ?
Все ли можно измерить?
Биологический смысл
Комбинированное действие
Критика ПДК

## Slide 7
БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
система наблюдений, оценки и прогноза любых изменений в биотических компонентах, вызванных факторами антропогенного происхождения и проявляемых на организменном, популяционном или экосистемном уровнях
Основные методы биологического мониторинга
  биоиндикация
  биотестирование

## Slide 8
Основные принципы организации биологического мониторинга 1. иерархический подход - структура биологического мониторинга должна соответствовать иерархической организации живой материи

## Slide 9
Молекулярно-клеточный уровень мутации, изменение концентрации внутриклеточных метаболитов, мутации, трансформации, гибель клеток
Ионизирующее излучение
ДНК
Популяции изменение половозрастной и генетической структуры популяции репродуктивной способности, радиоадаптация
Организменный уровень выживаемость, заболеваемость, морфологические аномалии, наследственные эффекты
Экосистемы продуктивность ценоза, обилие, видовое разнообразие, трофическая структура, выпадение чувствительных видов
годы
дни и месяцы
десятки и сотни лет
минуты и часы
ВРЕМЯ

## Slide 10
Биологический мониторинг и уровни биологической организации
Уровень организации | Показатели | Способы защиты
Молекулярно-клеточный | Генные, хромосомные и геномные мутации, интенсивность свободнорадикальных реакций, изменение концентрации внутриклеточных метаболитов (металлотионеины, БТШ, антиоксиданты, Ca2+ и др.) | Репарация, синтез защитных веществ
Тканевый | Пролиферативная активность, повреждение и гибель клеток | Репопуляция
Организменный | Рост, развитие и фотосинтетическая активность растений, аномалии скелета, морфологические отклонения, частота новообразований, изменения иммунной реакции и состава крови, поведен-ческие реакции, выживаемость, стерильность | Регенерация
Популяционный | Посевные качества семян, показатели роста, воспроизводства и половозрастной структуры популяции | Изменение возрастной, половой и генетической структуры популяции
Биоценотический | Биомасса (продуктивность ценоза), обилие, видовое разнообразие, трофическая структура, перераспределение популяций по степени доминирования | Изменение видового состава, структуры и продуктивности биоценоза

## Slide 11
Основные принципы организации биологического мониторинга 1. иерархический подход - структура биологического мониторинга должна соответствовать иерархической организации живой материи
2. интеграция методов аналитического и биологического контроля - желательно одновременно регистрировать и уровни загрязнения, и ответную реакцию биоты по всей совокупности показателей живых систем

## Slide 12
 | преимущества | недостатки
Мониторинг загрязняющих веществ |  | 
Биологический мониторинг |  | 
Преимущества и недостатки оценки состояния окружающей среды по абиотическим и биотическим показателям

## Slide 13
Преимущества и недостатки оценки состояния окружающей среды по абиотическим и биотическим показателям
 | преимущества | недостатки
Мониторинг загрязняющих веществ | Исчерпывающие данные об абиотических факторах (температура, влажность, концентрации,…) Легко использовать в регулировании и управлении (ПДК и т.д.) Вклад отдельных источников и факторов в загрязнение легко выделить | Трудоемкость и дороговизна Невозможно отследить все факторы Действие на живые организмы нельзя предсказать (есть ли опасность?) Эффекты комбинированного действия нельзя оценить
Биологический мониторинг |  | 

## Slide 14
 | преимущества | недостатки
Мониторинг загрязняющих веществ | Исчерпывающие данные об абиотических факторах (температура, влажность, концентрации,…) Легко использовать в регулировании и управлении (ПДК и т.д.) Вклад отдельных источников и факторов в загрязнение легко выделить | Трудоемкость и дороговизна Невозможно отследить все факторы Действие на живые организмы нельзя предсказать (есть ли опасность?) Эффекты комбинированного действия нельзя оценить
Биологический мониторинг | Экспрессность Дешевизна Контроль качества среды в непрерывном режиме Прямая информация об опасности загрязнения Интегральная оценка всех факторов Оценка взаимодействия факторов | Сложно идентифицировать источники и действующие факторы Отсутствуют экологические нормативы
Преимущества и недостатки оценки состояния окружающей среды по абиотическим и биотическим показателям

## Slide 15
Регистрация биологических эффектов у живых организмов
- в естественных условиях
- в лабораторных условиях
Только часть информации, необходимой для оценки повреждающего действия поллютантов
Аналитические
отбор проб воды, воздуха, почвы; анализ в лаборатории с использованием химико-физических методов
Особенно полезны при оценке неизвестных соединений, комбинированного загрязнения (отходы)
Методы оценки качества окружающей среды
Оба вида мониторинга, отражая разные стороны единого процесса, лишь в совокупности способны дать объективную и адекватную оценку экологической ситуации

## Slide 16
Основные принципы организации биологического мониторинга 1. иерархический подход - структура биологического мониторинга должна соответствовать иерархической организации живой материи
2. интеграция методов аналитического и биологического контроля - желательно одновременно регистрировать и уровни загрязнения, и ответную реакцию биоты по всей совокупности показателей живых систем
3. принцип слабого звена - биологический мониторинг должен в первую очередь осуществляться за наиболее чувствительными или наиболее уязвимыми видами и тест-организмами, при этом нужно отслеживать наиболее чувствительные показатели

## Slide 17
Уровень организации | «слабое звено» | примеры
ландшафтный (геосистемный) | зоны вторичного накопления загрязняющих веществ (депо) | Почва, донные отложения
экосистемный | виды-биоиндикаторы (тест-объекты) | Сосна, млекопитающие, дождевые черви
организменный | критические органы (тест-системы) | Внешнее излучение – гонады Sr-90 – скелет Двуокись серы - фотосинтез
Принцип слабого звена

## Slide 18: Понятие биоиндикации
Для оценки чистоты приземного воздуха был использован метод биоиндикации. Биоиндикация - оценка качества природной среды по состоянию её биоты. Метод основан на наблюдении за составом и численностью видов-индикаторов

## Slide 19
Биоиндикация – метод, который позволяет судить о состоянии окружающей среды по факту встречи, особенностям развития организмов – биоиндикаторов или их отсутствия. Существуют различные методы биоиндикации.
Научное направление биомониторинга (т.е. слежения) за состоянием воздушной среды при помощи лишайников называется лихеноиндикацей.
Лишайники – это группа организмов, образованных симбиозом гриба и водоросли, насчитывающая около 25 000 видов.

## Slide 20
>90%
20-90%
<20%
Карта изученности лишайников разных стран мира

## Slide 21: Лихеноиндикация на улицах г.Бирска.
В качестве индикатора были выбраны лишайники. Лишайники по-разному реагируют на загрязненность воздуха: некоторые из них не выносят даже малейшего загрязнения и погибают, другие, наоборот чаще живут в городах и прочих населенных пунктах, хорошо приспособившись в соответствующим антропогенным условиям. Изучив свойства лишайников, можно использовать их для общей оценки степени загрязненности окружающей среды, особенно атмосферного воздуха.

## Slide 22
Оценим частоту встречаемости и степени покрытия по пятибалльной шкале:
Листоватых (Л) = 5 балла
Таким образом показатель относительной чистоты атмосферы равен:
ОЧА=(Н + 2Л + 3К)/30
ОЧА = (0+2*5 )/30 = (0+10+)/30 = 0,2
Так как показатель ОЧА составляет 0,2, можно судить о сильной загрязненности воздуха.
Частота встречаемости (в %) |  | Степень покрытия |  | Балл оценки
Очень редко | Менее 5% | Очень низкая | Менее 5% | 1
Редко | 5-20% | Низкая | 5-20% | 2
Редко | 20-40% | Средняя | 20-40% | 3
Часто | 40-60% | Высокая | 40-60% | 4
Очень часто | 60-100% | Очень высокая | 60-100% | 5

## Slide 23
Зона загрязнения | Оценка встречаемости лишайников | Загрязнения воздуха SО2, мг/м3 | Оценка загрязнения
1 | Лишайники на деревьях и камнях отсутствуют | Больше 0,3-0,5 | Сильное загрязнение
2 | Лишайники также отсутствуют на стволах деревьях и камнях. На северной стороне деревьев и затененных местах встречается зеленоватый налет водоросли плеврококкус | Около 0,3 | Довольно сильное
З | Появление на стволах и у основаниях деревьев серо-зеленоватых твердых накипных лишайников леканоры, фисции | От 0,05 до 0,2 | Среднее
4 | Развитие накипных лишайников- леканоры и др., водоросли плеврококкуса, появления листоватых лишайников (пармелия) | Не превышают 0,05 | Небольшое
5 | Появления кустистых лишайников (эвернии, уснеи) | Малое содержание | Воздух очень чистый

## Slide 24: Определение чистоты воздуха с помощью одуванчика лекарственного
Физическое и химическое загрязнение окружающей среды влияет на качество пыльцевых зерен, характеризующихся высокой чувствительностью к действию загрязнителей. Поэтому в разных районах, в зависимости от степени их загрязненности, пыльца одуванчика лекарственного может качественно различаться.
11

## Slide 25: Пыльцевые зерна
Пыльцевые зерна
Нормальные
Ненормальные
(абортированные)
12

## Slide 26: Анализ чистоты воздуха при помощи хвои сосны обыкновенной.
. Известна высокая чувствительность хвойных растений к различным видам загрязнителей, что обуславливает их широкое использование в качестве биоиндикаторов при оценке качества окружающей среды.
15

## Slide 27: Сосна обыкновенная
СОСНА, род хвойных вечнозеленых деревьев семейства сосновых.
Считается, что для условий лесной полосы России наиболее чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса. Это обуславливает выбор сосны как важнейшего индикатора антропогенного влияния.

## Slide 28: Повреждение и усыхание хвои сосны
Хвоинки без пятен
Хвоинки с чёрными и жёлтыми пятнами
Хвоинки с усыханием

## Slide 29: Биоиндикация качества воды водоемов.

## Slide 30: Определение некоторых физических свойств воды.
А) определение прозрачности;
Б) определение цвета.

## Slide 31: Определение некоторых физических и химических свойств воды.
В) Определение запаха;
Г) Определение pH (кислотности) с помощью лакмусовой бумаги.

## Slide 32: Метод биоиндикации.
Согласно методики немецких ученых видовой состав водных беспозвоночных, собранных на ограниченном участке, а также их количество говорят о качестве воды в водоеме. Так, например, личинки ручейников и поденок водятся только в очень чистой воде, а пиявки в грязной.

## Slide 33: Сводные результаты лабораторного исследования проб воды.
Показатели | Дистиллированная вода | Колодезная вода | Вода из оз. Матас | Вода из оз. Матасенок
pH | 6,5-7,0 | 7,14 | 8,0 | 9,0
Цвет | Бесцветная | Бесцветная | Практически бесцветная | Зеленовато-желтый
Прозрач-ность | Прозрачная | Прозрачная | Слегка мутная | Мутная
Запах | Без запаха | Без запаха | Без запаха | Запах сероводоро-да
Вкус | Без вкуса | Слегка солоноватый вкус | Солоноватый вкус | Соленый вкус

## Slide 34
Спасибо за внимание